ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: SL-1011

Место приобретения: _____________________________________

Дата покупки: «____» _________________ 20        года

Продавец:_______________________________________

М.П.                                             Ф.И.О. продавца__________________

Записи о гарантийном ремонте:

КЛИМАТИЗАТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

кондиционер бескомпрессорного типа с увлажнителем

SL-1011

Благодарим Вас за приобретение климатизатора «SLOGGER»!

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее в дальнейшем

Приобретенный Вами КЛИМАТИЗАТОР «SLOGGER»  представляет собой напольный кондиционер бескомпрессорного  типа с увлажнителем и относится к электробытовым устройствам, разработанным с использованием экологически чистых технологий, в которых воплощен абсолютно новый, передовой подход к созданию современных климатических комплексов. В климатизаторе «SLOGGER» успешно объединены: охладитель, увлажнитель, вентилятор, обогреватель, ионизатор и очиститель воздуха. Реализованные при его разработке природные технологии позволят Вам создать естественный благоприятный микроклимат в любых условиях и обстановке, в квартире, загородном доме, рабочем помещении, на даче, а также на открытом пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | SL-1011 | Напряжение | 220-240 В |
| --- | --- | --- | --- |
| Испарение | 1,0 л/ч | Частота тока | 50 Гц |
| Объем поддона для воды | 5 л | Потребляемая мощность (в режиме охлаждения) | 85 Вт |
| Шумность | ≤64 Дб | Потребляемая мощность (в режиме обогрев) | 1200/2000 Вт |
| Эффективность | 15Вт/Вт | Производительность | 450 м³/час |

Упрощенная конструктивная схема климатизатора

Принципиальная электрическая схема

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

- Климатизатор имеет три скорости обдува, а также четыре режима работы, позволяющие выбрать наиболее оптимальный режим его эксплуатации, а также оснащен таймером с возможностью программирования на 18 часов.

- «Направление обдува»: для повышения эффективности работы климатизатора и расширения зоны обдува в горизонтальной и вертикальной плоскостях устройство оснащено автоматическими поворотными жалюзями (режим «веер»). В случае необходимости фиксирования определенного направления обдува в горизонтальной или вертикальной плоскостях задайте режим «веер», дождитесь поворота воздушных жалюзей климатизатора на требуемый Вам угол и выключите указанный режим соответствующей кнопкой панели управления.

- «Охлаждение»: при включении режима «охлаждение» вода из поддона климатизатора с помощью электропомпы подается наверх в специальную технологическую в емкость, после чего через внутренние форсунки орошает аквафильтрующий элемент сотового типа, установленный внутри климатизатора. Подаваемый вентилятором воздушный поток, проходя через увлажненный аквафильтрующий элемент, вступает в активный теплообмен с водой, охлаждается, приобретает естественную влажность и полностью очищается.

Важно: после выключения климатизатора устройство может продолжать работать в течение 5 минут, а затем автоматически отключится. Это необходимо для того, чтобы просушить аквафильтрующий элемент  после его использования в режиме «охлаждение».

- Для повышения эффективности работы климатизатора в режиме «охлаждение» в комплект к нему придаются два хладоэлемента со специальным хладагентом.

- В данном изделии используется экологичный, высокоэффективный акваохлаждающий элемент сотового типа, изготовленный из специальных материалов.

- Для создания благоприятной, здоровой атмосферы внутри помещения климатизатор также оснащен встроенным ионизатором воздуха.

- Современная электронная система управления климатизатором позволяет по собственному усмотрению оперативно менять режимы его работы, не выключая для этого устройство.

- Климатизатор может также использоваться как обычный вентилятор, обеспечивающий при этом дополнительную очистку воздуха и его ионизацию. Многоступенчатая система фильтров устройства создаст для Вас благоприятную индивидуальную обстановку.

- В целом в климатизаторе на основе нового подхода впервые реализован  природный принцип охлаждения воздуха, его очищения от пыли, различных болезнетворных бактерий и вредных примесей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(основные функции)

А. Подготовка к использованию

- Распакуйте климатизатор, убедитесь в отсутствии механических повреждений на корпусе устройства.

- Проверьте комплектность товара в соответствии с инструкцией.

- Установите климатизатор на ровной поверхности, выдвиньте резервуар и поместите в него предварительно замороженный в морозильной камере хладоэлемент.

В. Начало использования

- Залейте воду в поддон климатизатора, следите за максимально допустимым уровнем воды.

Важно:

- не допускайте попадания воды на элементы электрооборудования устройства;

- не превышайте допустимый уровень воды в поддоне;

- используйте только чистую воду без посторонних примесей и осадков.

- Проверьте соответствие параметров местной электросети характеристикам климатизатора.

- Вставьте вилку силового кабеля в розетку двухфазной электросети, включите устройство красной кнопкой на боковой панели, дождитесь звукового сигнала, свидетельствующего о подключении к питанию.

- Найдите на панели управления климатизатора кнопку «вкл/выкл», нажмите ее, вентилятор начнет работать на средней скорости.

- Выберите на панели управления нужную Вам скорость обдува, загорится соответствующий световой сектор.

- Для использования функции охлаждения включите на панели управления соответствующий режим. После того, как полностью увлажнится аквафильтрующий элемент (3-5 мин), устройство начнет охлаждать помещение.

- В случае необходимости повышения эффективности охлаждения поместите предварительно замороженный хладоэлемент (можно использовать бытовой кусковой лед) в поддон климатизатора.

- Для обогрева помещения включите на панели управления функцию «обогрев», выберите необходимый Вам режим («теплый» или «горячий»). Климатизатор быстро обогреет помещение, создаст благоприятную для Вас температуру.

Внимание: при использовании климатизатора в режиме «охлаждение» следите за тем, чтобы уровень воды в поддоне не превышал максимально допустимого значения, в том числе после помещения в поддон хладоэлемента. При добавлении воды выдвигайте поддон на 1/3. В случае необходимости извлечения поддона отключите климатизатор от сети, а затем, во избежание воздействия остаточного напряжения, по истечении 2-х минут полностью извлеките поддон.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте вилку силового шнура в розетку двухфазной электросети, включите климатизатор, вентилятор устройства начет работать на средней скорости в режиме «обычный» (следите за соответствующими светодиодными сигналами).

- «Обдув»: после включения климатизатора устройство начинает работать в режиме обычного вентилятора на средней скорости, на панели управления при этом появится соответствующий светодиодный сигнал. При каждом последующем нажатии на клавишу «обдув» работа вентилятора будет изменяться по следующей схеме:

«средний» - «сильный» - «слабый»

- «Режим»: режим работы климатизатора изменяется путем последовательного нажатия соответствующей клавиши на панели управления по следующей схеме:

«бриз» - «ночной» - «слабый» - «нормальный»

- «Направление обдува»: функция изменения направления обдува климатизатора может использоваться при любом режиме работы устройства путем нажатия соответствующей клавиши на панели управления.

- «Охлаждение»: Нажмите клавишу «охлаждение» на панели управления, в случае, если уровень воды в поддоне достаточен, климатизатор начнет работать в заданном режиме. В противном случае устройство просигнализирует Вам о необходимости долива воды в поддон.

- «Обогрев»: Нажмите клавишу «обогрев» на панели управления устройства, нагревательный элемент начнет работать. Каждое последующее нажатие клавиши будет изменять работу РТС-нагревателя по следующей схеме:

«теплый» - «горячий» - «выключено»

Внимание: при полном выключении климатизатора в режиме «обогрев» вентилятор продолжит работать в течение 30 секунд для охлаждения РТС-нагревателя, затем автоматически выключится.

- «Таймер»: для программирования времени отключения устройства используется клавиша «таймер». Каждое последующее нажатие клавиши имеет «шаг» в 1 час и программирует время отключения климатизатора по следующей схеме:

1 час – 2 часа – 3 часа -… 18 часов

Последнее нажатие клавиши обнулит таймер.

После включения таймера, время, оставшееся до отключения климатизатора, будет отмечаться на панели управления в виде светодиодных сигналов с шагом в 1 час. По истечении заданного Вами времени устройство автоматически выключится.

7. Функция ионизации воздуха включается автоматически с включением климатизатора.

Для выключения климатизатора нажмите клавишу «вкл/выкл».

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Схема извлечения аквафильтрующего элемента показана на рисунке.

- Использование контейнера с хладагентом: контейнер с хладагентом поместите в морозильную камеру, дождитесь его замерзания (загустение хладогента происходит примерно за 90 минут), после чего поместите в поддон с водой климатизатора. Использование хладоэлемента позволит повысить эффективность работы климатизатора в режиме «охлаждение».

- Для замены воды в поддоне климатизатора и ухода за ним выньте его полностью (предварительно освободите фиксатор водяной помпы и выньте ее), вылейте оставшуюся воду и протрите насухо внутренние поверхности. Затем вставьте поддон и помпу на место и заполните поддон холодной водой.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИМАТИЗАТОРА

Важно: при проведении данных работ обязательно отключайте климатизатор от электросети.

- Уход за аквафильтрующим элементом: после определенного рабочего цикла климатизатора рекомендуется менять воду в поддоне и чистить аквафильтрующий элемент, для чего аккуратно извлеките его из устройства и промойте в чистой проточной воде (под краном), высушите и установите на место. Внимание: не используйте жесткие протирочные губки, щетки и бытовые салфетки.

- Уход за поддоном для воды: достаньте поддон предварительно отсоединив помпу, вылейте остатки воды, протрите внутренние поверхности поддона, а также корпус электронасоса с помощью смоченной бытовым моющим средством мягкой салфетки, затем сполосните чистой водой. Повторите процедуру еще раз.

- Уход за фильтрующей губкой акваэлемента: выньте рамку акваэлемента, снимите с нее фильтрующую губку, промойте в теплой воде и аккуратно верните на место.

- Уход за противопыльной сеткой: смотри пункт 1.

- Уход за водяной помпой: водяная помпа относится к важнейшим элементам климатизатора, требующим тщательного ухода. При обнаружении посторонних предметов, препятствующих нормальной работе помпы, извлеките и промойте ее фильтр, удалите застрявший в фильтре помпы мусор. Важно: не пользуйтесь в указанных целях металлической щеткой или другими предметами, способными нанести механические повреждения изделию.

- Уход за вентилятором: лопасти вентилятора требуют периодической очистки. Для ухода за вентилятором снимите с помощью входящего в комплект климатизатора треугольного ключа защитную крышку и протрите лопасти мягкой салфеткой, удалите с них пыль и инородные предметы, установите крышку на место, зафиксировав крепежные винты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционно управления (ПДУ) Вашей модели климатизатора полностью дублирует функции внешней панели управления устройства.

Основные правила обращения с ПДУ:

- В качестве элементов питания к ПДУ используется две батарейки пальчикового типа (R7).

- При пользовании ПДУ направляйте его в сторону инфракрасного (ИК) приемного окна климатизатора, дальность действия ПДУ не более 6 метров.

- Избегайте механических повреждений ПДУ, не роняйте его с большой высоты.

- Если ПДУ не планируется для использования в течение длительного времени, рекомендуется извлечь элементы питания во избежание их порчи.

- Запрещается использовать в качестве элементов питания заряжаемые аккумуляторные батареи.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ УХОДА ЗА КЛИМАТИЗАТОРОМ

| Основные обслуживаемые детали | Периодичность ухода |
| --- | --- |
| Аквафильтрующий элемент | 1 раз/2 недели |
| Поддон для воды | 1 раз/2 недели |
| Противопыльная сетка | 1 раз/1 неделя |
| Фильтрующая губка | 1 раз/2 недели |

Внимание: если климатизатор используется в условиях повышенной загрязненности воздуха (задымленность, высокое содержание пыли и т.п.), мероприятия по уходу за ним рекомендуется проводить чаще.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛИМАТИЗАТОРА В РЕЖИМЕ «ОХЛАЖДЕНИЕ»

- Помните, что эффективность работы климатизатора в режиме «охлаждение» в значительной степени зависит от температуры воды, заливаемой в поддон.

- Уход за загрязняемыми элементами устройства (аквафильтрующий элемент, противопыльный фильтр, поддон для воды, губчатый фильтр, фильтр водяной помпы) следует осуществлять с указанной периодичностью. Своевременное выполнение регламентных мероприятий продлит безотказную работу устройства, обеспечит естественную благоприятную атмосферу в помещениях в любое время года.

- Регулярно меняйте воду в поддоне климатизатора, не пользуйтесь старой, застоявшейся водой.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЛАДОЭЛЕМЕНТОВ

- Достаньте хладоэлемент из упаковочной коробки и поместите его в морозильную камеру. Примерно через 90 минут, когда хладагент полностью затвердеет, он готов к использованию. Поместите хладоэлемент в поддон с водой климатизатора для более эффективной работы устройства в режиме «охлаждение».

- Хладоэлемент следует беречь от детей, хранить в недоступном для них месте.

- Хладоэлемент годен к использованию в течение 5 лет и более. Хранить в месте, недоступном прямым солнечным лучам. Содержимое хладоэлемента (хладагент) не токсично, представляет собой высокотехнологичное химическое соединение, обладающее повышенными влагопоглощающими свойствами.

- Утилизация хладоэлементов после окончания срока их использования осуществляется в соответствии действующим законодательством РФ.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом использования климатизатора убедитесь в соответствии параметров местной электросети эксплуатационным характеристикам устройства (напряжение – 220 В, частота – 50 Гц).

- Перед включением климатизатора убедитесь в исправности силового шнура и вилки.

- Не устанавливайте на климатизатор тяжелых предметов, не допускайте чрезмерного давления на детали его корпуса.

- В случае отключения электричества, а также при перемещении климатизатора не забывайте отсоединить устройство от сети.

- Не размещайте климатизатор в непосредственной близости от электрической розетки.

- В помещениях, где возможно попадание прямых водяных брызг внутрь климатизатора (ванные комнаты, бассейны и т.п.), не используйте устройство в режиме «обогрев».

- Во избежание поражения током или возникновения пожароопасной ситуации не просовывайте металлические предметы в вентиляционное окно климатизатора или сквозь пылеулавливающую решетку, не накрывайте устройство какими-либо предметами, преграждающими путь воздушному потоку

- Климатизатор следует использовать на сухой ровной поверхности, не подверженной вибрации.

- Не прикасайтесь к работающему климатизатору мокрыми руками.

- При оставлении помещения на длительное время рекомендуется выключить климатизатор и отсоединить его от электросети. В случае необходимости временной консервации устройства (не планируется использование в течение продолжительного времени) следует также вылить остатки воды из поддона, протереть корпус насухо, упаковать климатизатор и поместить в сухое помещение на весь период хранения.

- При проведении работ по уходу за климатизатором или попадании воды внутрь устройства в ходе его эксплуатации обязательно отключите устройство от сети, включайте его только после полной просушки.

- Помните, что при использовании продолжительное время устройства в режиме «охлаждение» необходимо обеспечивать периодическое проветривание внутреннего помещения или оставлять приоткрытыми форточку или дверь для осуществления притока воздуха со стороны. В режиме «охлаждение» работе климатизатора сопутствует эффект увлажнения, что требует доступа воздуха естественной влажности.

- Не размещайте работающий климатизатор в непосредственной близости от штор, стен или других предметов, препятствующих прохождению воздушного потока через него..

- Помните, что во избежание перегрева устройства и возникновения пожароопасной ситуации запрещается накрывать вентиляционное отверстие климатизатора посторонними предметами.

КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТРОЙСТВА

В комплект климатизатора входят:

-  инструкция/гарантийный талон – 1 шт.;

- хладоэлемент – 2 шт.;

- пульт дистанционного управления – 1 шт.;

- трехгранный гаечный ключ.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания приобретенного Вами климатизатора составляет один год с момента покупки, о чем должна быть сделана запись в гарантийном талоне и поставлена печать. К случаям гарантийного обслуживания не относятся поломки климатизатора вследствие повреждений, причиненных некорректной эксплуатацией устройства, внесения в его конструкцию каких-либо усовершенствований и изменений.

Гарантийное обслуживание может проводится в гарантийном сервисном центре по адресу: 115172, РФ, г. Москва, Новоспасский пер., д. 7А, стр. 1 (тел.: +7 (495) 911-9349) или компанией продавцом по месту приобретения Вашего климатизатора.

# Text boxes

Фильтр

поддона